## Slide 1: Wireless LANs

## Slide 2: IEEE Standards:
802.11a/b/g/n/ac/ax: IEEE দ্বারা সংজ্ঞায়িত এই মানগুলি Wi-Fi প্রযুক্তির ভিত্তি তৈরি করে৷ প্রতিটি পুনরাবৃত্তি গতি, পরিসর এবং নির্ভরযোগ্যতার উন্নতি নিয়ে আসে।
802.11ax (Wi-Fi 6): সর্বশেষ স্ট্যান্ডার্ড, জনাকীর্ণ নেটওয়ার্কে উন্নত কর্মক্ষমতা প্রদান করে।
802.11ay: 60 GHz ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডে খুব উচ্চ থ্রুপুটের জন্য উন্নয়নাধীন।

## Slide 3: Wi-Fi Alliance(জোট):
সার্টিফিকেশন: ওয়াই-ফাই অ্যালায়েন্স ইন্টারঅপারেবিলিটি এবং পারফরম্যান্স নিশ্চিত করতে IEEE স্ট্যান্ডার্ডের উপর ভিত্তি করে ডিভাইসগুলিকে শংসাপত্র দেয়।
Wi-Fi সার্টিফাইড 6: IEEE 802.11ax-এর উপর ভিত্তি করে ডিভাইসগুলির জন্য একটি সার্টিফিকেশন প্রোগ্রাম, আরও ভাল গতি এবং দক্ষতা নিশ্চিত করে।
সংক্ষেপে, IEEE প্রযুক্তিগত মান নির্ধারণ করে, যখন Wi-Fi অ্যালায়েন্স ডিভাইসগুলিকে একত্রে ভালভাবে কাজ করে তা নিশ্চিত করার জন্য সার্টিফাই করে।

## Slide 4: WLAN Components:
Access Point (AP): একটি তারযুক্ত নেটওয়ার্কের সাথে বেতার ক্লায়েন্টকে সংযুক্ত করে কেন্দ্রীয় ডিভাইস।
Wireless Router: তারযুক্ত এবং বেতার উভয় ডিভাইসের জন্য ওয়্যারলেস সংযোগের সাথে রাউটিং ফাংশনকে একত্রিত করে।
Antennas: বিভিন্ন প্রকারে উপলব্ধ ডিভাইসগুলির মধ্যে সংকেত প্রেরণ এবং গ্রহণ করে।
Wireless LAN Controller(WLC): একাধিক অ্যাক্সেস পয়েন্ট পরিচালনা করে, লোড ব্যালেন্সিং, নিরাপত্তা এবং কনফিগারেশনে সহায়তা করে।
Client Devices: ল্যাপটপ এবং স্মার্টফোনের মতো ডিভাইসগুলি একটি বেতার ইন্টারফেস দিয়ে সজ্জিত।

## Slide 5: SSID, or Service Set Identifier
একটি পরিষেবা সেট শনাক্তকারী (SSID) অক্ষরের একটি ক্রম যা অনন্যভাবে একটি Wi-Fi নেটওয়ার্কের নাম দেয়৷ একটি SSID কখনও কখনও একটি নেটওয়ার্ক নাম হিসাবে উল্লেখ করা হয়। যখন একাধিক স্বাধীন নেটওয়ার্ক একই ভৌত এলাকায় কাজ করে তখন এই নামটি স্টেশনগুলিকে পছন্দসই নেটওয়ার্কের সাথে সংযোগ করতে দেয়।

## Slide 6: Wi-Fi Channels:
ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড: 2.4 GHz এবং 5 GHz।

## Slide 7: Wi-Fi Standards:
802.11b: Up to 11 Mbps (2.4 GHz).
802.11a/g: Up to 54 Mbps (2.4 GHz or 5 GHz).
802.11n: Up to 600 Mbps (2.4 GHz or 5 GHz).
802.11ac: Up to several Gbps (5 GHz).
802.11ax (Wi-Fi 6): Up to several Gbps (2.4 GHz and 5 GHz)

## Slide 8: WALN security:
ফায়ারওয়াল: অননুমোদিত অ্যাক্সেস রোধ করতে নেটওয়ার্ক পরিধিতে ট্র্যাফিক ফিল্টার করে।
অনুপ্রবেশ সনাক্তকরণ/প্রতিরোধ: সন্দেহজনক কার্যকলাপের জন্য মনিটর করা হয় এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে হুমকির জবাব দেয় ।
ফার্মওয়্যার আপডেট: দুর্বলতাগুলি প্যাচ করতে নিয়মিতভাবে ডিভাইস ফার্মওয়্যার আপডেট করতে হয়।
ক্লায়েন্ট আইসোলেশন: বেতার ক্লায়েন্টদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ সীমাবদ্ধ করে।
অতিথি নেটওয়ার্ক: সীমিত অ্যাক্সেস সহ অতিথিদের জন্য একটি পৃথক নেটওয়ার্ক সেট আপ করে ৷
শারীরিক নিরাপত্তা: নেটওয়ার্কিং সরঞ্জামগুলিতে নিরাপদ শারীরিক অ্যাক্সেস।

## Slide 9: Thank You!!